Паспорт

Трубогиб ТР-05-600-ПА

С цифровым управлением

г.Москва

- Общие указания.

  - Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту руководство) разработано на трубогиб ТР-05-600-ПА.

При покупке  проверьте комплектацию, отсутствие наружных механических повреждений.

  - После продажи изделия предприятие-изготовитель не принимает претензий по не до комплектации и наружным

  - механическим повреждениям.

  - Перед использованием ТР-05-600-ПА необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

- Назначение.

  - 2.1 ТР-05-600-ПА предназначен  для изгибания профильных труб  по заданному радиусу.

  - 2.2  Запрещается использования станка не по назначению.

3. Технические характеристики.

  - Технические характеристики  трубогиба  приведены в таблице 1.

| № | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания ТР-05-600-ПА (380В) | 380В 50 Гц |
| 2 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1.5КВт |
| 3 | Габаритные размеры, мм: | 1200х700х1150 |
| 4 | Масса изделия, кг | 260кг |
| 5. | Максимальная труба для гиба | 60х60х4 |

4. Комплектация.

4.1. 4.1. Комплектация  трубогиба  роликами   оговаривается в счете  или в договоре.

.

5. Требования безопасности.

  - Подключение  электропитания к трубогибу  должно производиться  квалифицированным  персоналом.

5.2    Эксплуатация и хранение трубогиба должно происходить  в  закрытых  помещениях

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-   использование  ТР-05-600-ПА не по  назначению.

-  производить ремонтные работы при включенном  в сеть

трубогибе;

-   эксплуатировать  трубогиб с поврежденной  изоляцией кабеля

электропитания;

6. Описание конструкции.

6.1   Трубогиб состоит из станины на которой закреплены  мотор-редукторы  ведущих роликов, направляющие подвижной

пластины, мотор-редуктор прижимного ролика, ходовой винт и блок управления.

На подвижной пластине установлен прижимной ролик.

7. Подготовка к работе и использование ТР-05-600-ПА (380В).

7.1.Установить  трубогиб  на горизонтальную поверхность закрепить доступным способом,

подключить  напряжение  380 В (желто-зеленый провод – «земля»), нажимая кнопки “Влево” “Вправо” “Вниз" "Вверх"

убедиться в правильности  направления  вращения, при необходимости поменять фазы.

.

7.2  Установить  ролики  необходимого  размера .

7.3  Установить трубу между двух крайних роликов. Прижать винтом и прокатать трубу в обе стороны. При необходимости

уменьшения радиуса гиба повторить операцию, затянув с большим усилием прижимной винт.

8. Инструкция по настройке и эксплуатации.

Цифровая система управления запоминает

длину изгибаемой трубы :

положение верхнего ролика при котором происходит освобождение трубы(нулевое положение)

положение верхнего ролика при котором происходит прижатие трубы для начала гиба

положение верхнего ролика  до которого происходит прокат и изгибание трубы

При подаче напряжения  положение верхнего  ролика назначается нулевым.

8.1 Ручной режим

Переключатель N1(Режим) в положении Р (ручной) ,

При нажатии кнопок Влево Вправо  ведущие ролики  перемещают трубу влево или вправо, остановка

происходит нажатием кнопки Стоп.

При нажатии кнопки Вниз Вверх происходит опускание или подъем верхнего ролика ,

на величину заданную   переключателем N2(угол), через угол поворота 90, 180, 270,300 градусов.

При шаге винта 6 мм соответственно на 1,5 мм; 3мм; 4,5мм; 6мм.

При нажатии кнопки Х в ручном режиме происходит минимальное опускание на 1/16 оборот винта т.е. (0,375мм)

Прижимая  трубу верхним роликом , и прокатывая ее влево вправо изгибаем до нужного радиуса.

8.2 Запоминание длины трубы Z.

В ручном  режиме , не прижимая трубу прокатываем ее  из одного крайнего положения в другое .

Переключатель N1(Режим)  ставим в  положение П (память) и нажимаем и отпускаем кнопку Z, запись в память

подтверждается морганием светодиода на панели управления.

8.3    Запоминание положений верхнего ролика.

Нулевое положение

При подаче напряжения  положение верхнего  ролика назначается нулевым

Для запоминания нового нулевого  положения , в ручном режиме, перемещаем ролик в это положение,

Переключатель N1 ставим в  положение П (память) и нажимаем и отпускаем кнопкуX , запись в память

подтверждается морганием светодиода на панели управления.

Прижим трубы

В ручном режиме, перемещаем верхний ролик , прижимаем трубу,  деформируя ее на нужный размер.

Переключатель N1(Режим)  ставим в  положение П (память) и нажимаем и отпускаем кнопкуX1 , запись в память

подтверждается морганием светодиода на панели управления.

Положение окончания гиба.

В ручном режиме, перемещаем верхний ролик , прижимаем трубу,  деформируя ее на нужный размер.

Перемещая трубу Влево Вправо и прижимая верхним роликом изгибаем до нужного радиуса

Переключатель N1(Режим)  ставим в  положение П (память) и нажимаем и отпускаем кнопкуX2 , запись в память

подтверждается морганием светодиода на панели управления.

Для подъема из этого положения в нулевую точку переключатель N1 в положение А(автомат) и нажать кнопку

Вверх , ролик поднимется в нулевое положение

8.4 Работа в режиме А (автомат)

После настройки положений верхнего ролика , и длины перемещения трубы.

Переключатель  N1(Режим) ставим в  положение А (автомат)

Вставляем  трубу в крайнее правое положение .

Нажимаем кнопку Вниз.

После этого верхний ролик прижмет трубу до положения запомненного в X1(точка прижима трубы)

И будет произведен прокат трубы по длине запомненной в Z( длина трубы)

После останова в в крайней точке верхний ролик еще переместится вниз , изгибая трубу на величину заданную

Переключателем N2(угол) , затем опять идет прокат трубы в противоположное положение ,прижим и т.д. до момента когда

верхний  ролик займет положение запомненное в X2(положение окончания гиба) , затем  ,после проката трубы,

верхний ролик поднимется в нулевое положение , освободив при этом трубу.

Далее вставляем следующую трубу, и повторяем цикл.

8.5  Коррекция величины прижима

Переключатель N1 положение П

Нажимая и отпуская  кнопку Х + поднимаем запомненное положение окончания гиба на 0.56  мм

Нажимая и отпуская  кнопку Х – опускаем  запомненное положение окончания гиба на 0.56  мм

Моргание светодиода на панели управления подтверждает что изменение значения состоялось

8.6 Минимальное значение  прижима

Переключатель N1   положение P

Нажать отпустить X+  произойдет прижим на минимальный шаг .

8.7 Опускание (подъём) прижима без остановки в заданном угле.

Переключатель N1   положение P

Нажать отпустить Вниз(Вверх) , и сразу нажать кнопку Влево.

9. Техническое обслуживание.

9.1.  Периодически необходимо смазывать смазкой «Литол 24» направляющие подвижной пластины. Пару «винт-гайка»

смазывать любым  жидким автомобильным маслом  (кроме трансмиссионного)

9.2.  Мотор-редуктор поставляется заправленный синтетическим маслом, рассчитанным на весь срок службы редуктора и не

требующим  замены в процессе эксплуатации.

10.Транспортировка.

Танспортировать  трубогиб  разрешается  в  любом  положении, не допускающем  механических  поломок

конструкции и элементов  управления.

11. Гарантийные  обязательства.

11.1.   Предприятие-изготовитель гарантирует работу      трубогиба    в течение 12 месяцев с момента

продажи при    условии соблюдения потребителем правил    эксплуатации, обслуживания и хранения,

предусмотренных            настоящим  руководством;

11..2 . В течение гарантийного срока ,неисправности, обнаруженные  потребителем в трубогибе , устраняются бесплатно  на

территории  производителя;

11. 3.    Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

-    при гибке труб не соответствующих  характеристикам трубогиба;

-    не соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, предусмотренных настоящим руководством;

-    небрежной транспортировке  , как потребителем, так и торгующей организацией;

-   самостоятельного ремонта  потребителем:( выезд специалиста на место ремонта оплачивается заказчиком).

12. Свидетельство о приемке и продаже.

Дата выпуска _______________________________________________

Начальник ОТК ____________________________________________

Заводской номер ____________________________________________

Дата продажи ______________________________________________

мп