ООО  “ЛЕПТА”

Паспорт

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР

ЖАР мини

г. Люберцы  2017

В Н И М А Н И Е!

В связи  с постоянной работой по совершенствованию изделия электрическую схему и конструкцию оборудования могут быть внесены

Незначительные изменения, неотраженные в настоящем руководстве.

- Общие указания…………………………………3

2.   Назначение………………………………………3

- Технические  характеристики…………………..3

4.    Комплектность………………………………….4

5.   Требования  безопасности……………………..4

6.  Описание  конструкции………………………..4

7.   Транспортировка……………………………….5

8.   Подготовка  к работе…………………………..5

9.   Порядок   работы..……………………………..6

10.  Техническое   обслуживание  ……………….. 6

11.  Гарантийные  обязательства…………………  7

12.Свидетельство о продаже…………………….. 7

- Общие указания.

  - Настоящее руководство по эксплуатации (далее ТГ) ЖАР мини. В качестве топлива использующего солярку ( при изменении параметров платы управления возможна работа на отработанном масле).

  - При покупке ТГ проверьте комплектацию, отсутствие наружных механических  повреждений.

  - После продажи изделия предприятие-изготовитель не принимает претензий по недокомплектации и наружным механическим повреждениям.

  - Перед использование ТГ необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

- Назначение

  - ТГ предназначен для нагрева воздуха  в промышленных  помещениях.

  - ТГ является изделием с автоматической стабилизацией количества

подаваемого топлива.

- Технические характеристики

  - Технические  характеристики теплогенератора приведены в таблице 1.

| № | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение питания,В | 220В 50 Г/ц |
| 2. | Емкость бака | 20 литров |
| 3. | Режим работы | Периодический 10 часов |
| 4. | Максимальная потребность мощности, Вт | 150 Вт |
| 5. | Габаритные размеры, мм: | 390х800х750 |
| 6. | Вырабатываемая тепловая мощность, кВт | 10-20 |
| 7. | Масса изделия, кг | 25 |
| 8. | Выход на режим работы | 30 минут |

Таблица №2

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корпус теплогенератора | 1 шт. |
| 2. | Блок управления в сборе | 1 шт. |
| 3. | Вентилятор поддува | 1 шт. |
| 4. | Бак топливный с насосом | 1 шт. |
| 5. | Топливная труба | 1 комплект. |
| 6. | Шомпол | 1 шт. |
| 7. | Жиклер 0.8мм | 1 шт. |
| 8. | Паспорт, сертификат | 1 комлект. |

- Комплектация

  - Комплект поставки теплогенератора указан в таблице №2.

- Требования безопасности.

  - Перед началом работы необходимо убедиться в правильности подключения и

заземления теплогенератора.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать в качестве топлива бензин, растворитель и другие виды

легковоспламеняющихся жидкостей;

- Эксплуатировать ТГ  при неработающем вентиляторе обдува;

- Производить ремонтные работы при включенном в сеть теплогенераторе;

- Эксплуатировать теплогенератор с поврежденной камерой сгорания, топливной трубой или изоляцией кабеля электропитания;

- Ставить теплогенератор ближе 2м от сгораемых предметов;

- Наливать топливо на горячую тарелку;

- Охлаждать тарелку водой или снегом.

- Описание конструкции и работы.

  - Сгорание топлива  происходи в камере сгорания Рис.1 за счет этого горения  нагревается камера сгорания и радиатор, через который выходят выхлопные газы.

6.2.   Количество подаваемого насосом топлива  изменяется   регулятором (энкодером)

№2 . Уменьшаем   скорость при  повороте  против часовой. Увеличиваем  по

Часовой

Отходы от процесса сгорания скапливаются  в чаше.

Необходимо   через 10 часов их удалять(при min скорости). Если   этого  не

делать образовавшийся шлак  закрывает отверстие   топливной  трубки,  ТГ

перестает  работать в  нормальном    режиме.

  - Для  очистки тарелки  от  шлака  нажмите ногой педаль закрытия   камеры

сгорания и отведите флажок  фиксации, отпустите педаль, чаша сгорания

опустится. На салазках переместите  её на себя, убедитесь, что шлак на чаше

остыл. Возьмите тарелку  со шлаком и вычистите его;

При  удалении  горячего шлака  соблюдайте меры безопасности!

  - Топливо в камеру сгорания подается через топливную трубку. Выход трубки в

процессе  работы   зашлаковывается, поэтому перед каждым запуском

необходимо её прочистить.

Для этого отверните пробку на трубке и прочистите её шомполом.

6.5   Тумблер №3  при переключении наверх отключает датчик температуры,

расположенный на трубе. Светодиод №4 горит если датчик нагрет или отключен.

Запрещается очистка трубки во время горения!

7. Транспортировка

Транспортировать в вертикальном положении.

8. Подготовка к работе

8.1. Распакуйте ТГ ( если упаковка входит в комплект  поставки) и ознакомьтесь с

его устройством и принципом  действия по настоящему  руководству; Установите

ТГ  на горизонтальную поверхность;

Присоедините к выхлопной трубе ТГ трубу  вывода   дыма на улицу (по правилам

установки дымоходов) .

Наружный диаметр выхлопной трубы  80 мм

8.2. Подключите силовую вилку к розетке.  Тумблером(расположенным на плате управления) выберите тип     топлива  режим на МАСЛО свето диод на плате не горит ДИЗЕЛЬ горит.

ВНИМАНИЕ!

Напряжение  питания  220В подаётся  на   клемную  колодку  только  через

автоматический    выключатель (устанавливается заказчиком).

9. Порядок работы ТГ

9.1. Перед очередным  включением  необходимо  очистить трубку подачи

топлива  и  чашу   сгорания  от золы  и сажи.

9.2. Включите  вилку  в розетку. Налейте   в чашу  сгорания  150г ДТ (дизельное

топливо) и  разожгите ее.   Задвиньте  чашу  сгорания  под камеру  сгорания. При

стабильном горении закройте её нажатием ногой педали вниз ,она  зафиксируется

флажком.

Кнопкой “Сеть”№1  включите ТГ. Переключите наверх тумблер №3,

одновременно с этим загорается светодиод №4 .

Одновременно включается поддув  и шаговый

мотор насоса   подачи  топлива.

Для увеличения  температуры колбы  регулятор №2 вращаем по часовой

стрелке, увеличивая скорость мотора насоса.

9.3 Через 15 минут , когда нагреется датчик температуры на трубе, переключите

тумблер №3 вниз. При этом светодиод должен гореть.

Если не горит переключите тумблер №3 вверх и дождитесь когда нагреется

датчик. После этого переключите тумблер №3вниз . Это его рабочее положение,

при условии нагретого датчика. О том что  датчик нагрет говорит горящий

светодиод №4.

9.3 Порядок выключения ТГ.

Запрещается выключать ТГ отключая питание 220 в. Это может

привести к попаданию пламени в корпус вентилятора и расплавить его,

создать возможность пожара в помещении

Для выключения ТГ необходимо перекрыть топливный кран, после остывания  ТГ выключится автоматически.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания солярки на асбестовый уплотнитель при розжиге теплогенератора (во избежание  сильного дымления).

10.Техническое обслуживание.

10.1. Конструкция  ТГ  не  требует  специального технического   обслуживания.

Предприятие изготовитель    рекомендует       периодически     проверять  затяжку

гаек   уплотнения  крышки  и    камеры сгорания;

10.2. Своевременно  очищать тарелку  сгорания от шлака, и трубку   подачи  топлива,

в зависимости  от выбранного ТОПЛИВА;

10.3. Выбор  режима  в зависимости от используемого  топлива определяется

установкой  переключателя    установленного на плате,  режим  на МАСЛО

светодиод не горит  ДИЗЕЛЬ горит..

11. Гарантийные обязательства.

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу   ТГ   в течение 12 месяцев с

момента  продажи при    условии соблюдения потребителем правил

эксплуатации, обслуживания и хранения, предусмотренных   настоящим

руководством;

11.2. В течение гарантийного срока неисправности, обнаруженные потребителем в ТГ

устраняются  бесплатно;

11.3.  Предприятие-из  готовитель не несет ответственности в случаях:

- не соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, предусмотренных  настоящим руководством;

- небрежной транспортировке ТГ , как потребителем, так и торгующей

организацией;

- самостоятельного  ремонта ТГ потребителем: (выезд специалиста на место

ремонта  оплачивается заказчиком).

11.4. Срок эксплуатации  теплогенератора   5 лет с момента начала эксплуатации

12. Свидетельство о приемке и продаже.

Теплогенератор жидкотопливный ЖАР мини  соответствует

действующим требованиям ТУ, требованиям настоящего паспорта, комплекта чертежей и признан пригодным для эксплуатации.

Дата выпуска _______________________________________________

Начальник ОТК ____________________________________________

Заводской номер ____________________________________________

Дата продажи ______________________________________________

М.п

4

3

2

1

Рис.№1